Załącznik Nr 1 do SWZ

SAMOCHÓD DOSTAWCZY – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(Opis przedmiotu zamówienia - OPZ)

- Wymagania dotyczące pojazdu:

- Wersja nadwozia typu furgon(van),

- samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2021r. lub 2022 rok,

- gwarancja min. 2 lata bez limitu kilometrów,

- assistance w okresie trwania gwarancji,

- autoryzowany serwis w odległości maksymalnie 30km od siedziby spółki,

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3.5 t,

- samochód 3-osobowy,

- konfiguracja osi 4x2,

- napęd osi tylnej,

- skrzynia manualna 6-biegowa,

- przełożenie osi min. 3.5, max. 3.7,

- ogranicznik prędkości umożliwiający osiąganie prędkości co najmniej 140km/h,

- silnik wysokoprężny,

- moc min. 175KM, max. 185KM,

- pojemność skokowa silnika min. 2900cm3,

- podgrzewany filtr paliwa,

- przystosowanie do ruchu prawostronnego(kierownica po lewej stronie).

- Wymagania dotyczące nadwozia:

- Wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1850mm, max. 1950mm,

- długość przestrzeni ładunkowej min. 3500mm, max 3600mm.

- kubatura min. 11.5m3,

- kolor biały z czarnymi elementami z tworzyw sztucznych,

- drzwi przesuwne prawe, bez okna,

- drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane o kąt min. 250st.

- stopień tylny,

- pełna przegroda za pierwszym rzędem siedzeń,

- czujniki parkowania tylne,

- centralny zamek zdalnie sterowany, obsługujący drzwi kabiny oraz przedziału ładunkowego,

- trzecie światło stop,

- światła przeciwmgłowe,

- belka ostrzegawcza LED umieszczona na dachu pojazdu(2szt.),

- światła do jazdy dziennej.

- Wymagania dotyczące podwozia:

- Błotniki przeciwbłotne osi przedniej i tylnej,

- hamulec postojowy mechaniczny,

- koła o średnicy minimalnej 16 cali,

- układ stabilizujący tor jazdy ESP,

- koło zapasowe montowane poza przestrzenią ładunkową,

- kulowy hak holowniczy przyczepy z wyjściem elektrycznym 13-pin,

- tylne zawieszenie resorowe.

- Wymagania dotyczące wnętrza pojazdu:

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie,

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów,

- szyby kabiny sterowane elektrycznie,

- tempomat,

- system głośnomówiący telefonu z bluetooth,

- regulacja kolumny kierowniczej,

- układ ogrzewania i wentylacji kabiny z klimatyzacją,

- system radia ze sterowaniem z kierownicy,

- fotel kierowcy amortyzowany,

- miejsce dla dwóch pasażerów z pasami bezpieczeństwa.

- klimatyzacja

- Wymagania dotyczące przestrzeni ładunkowej:

- Oświetlenie przestrzeni ładunkowej LED,

- podłoga przedziału ładunkowego wyłożona tworzywem sztucznym lub sklejką wodoodporną

- Wymagania dotyczące zabudowy:

- Zabudowa warsztatowa,

- ściana przednia: 3 rzędy szuflad + półki do wysokości sufitu,

- ściana lewa(bez drzwi): stół warsztatowy, 3 rzędy szuflad, półki do wysokości sufitu.

- Zgodnie z poglądowym rysunkiem.