Załącznik nr 1 do SWZ

Wywrotka z żurawiem przenośnym HDS

Wymagania dotyczące pojazdu:

- Dopuszczalna masa całkowita 18 ton, układ napędowy 4x4

- Podwozie fabrycznie nowe z produkcji min. 2021 rok

- Rozstaw osi 4300-4800mm

- Silnik:

- wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 320 KM,

- pojemność silnika w zakresie min. 6,8 litrów,

- silnik spełniający normy emisji spalin 6d i/lub EURO 6e,

- skrzynia biegów manualna,

- ogrzewany filtr paliwa z separatorem wody,

- płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe wspomagające rozruch silnika przy niskich temperaturach,

- możliwość regeneracji filtra cząstek stałych na postoju

- Osie pojazdu:

- stabilizator osi przedniej

- przednie zawieszenie resory paraboliczne o dop. nacisku min. 7,5 tony

- przedni zderzak stalowy

- przyłączany napęd przedniej osi

- blokada mechanizmu różnicowego w przedniej osi

- stabilizator osi tylnej

- tylne zawieszenie resory paraboliczne o dop. nacisku min. 11,5 ton

- blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej

- prześwit pojazdu min. 270 mm

- Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy

- Układ hamulcowy:

- układ hamulcowy z systemami ABS, ESP i ASR

- hamulec silnikowy

- osuszacz powietrza podgrzewany

- Układ elektryczny:

- mechaniczny wyłącznik akumulatorów

- alternator min. 110A

- Zbiornik paliwa min. 200 litrów, zbiornik AdBlue min. 30 litrów, korki obu zbiorników zamykane na klucz.

- Kabina:

- kabina dzienna, min. dwumiejscowa w kolorze białym

- klimatyzacja

- tylna ściana kabiny z oknem zabezpieczonym metalową kratką

- komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

- lusterka wsteczne i krawężnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie regulowane

- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

- światła do jazdy dziennej LED wbudowane w główne reflektory zabezpieczone metalową kratką

- regulacja zasięgu świateł

- kierownica wielofunkcyjna

- dwa reflektory robocze umieszczone z tyłu na dachu kabiny

- min. jedno pomarańczowe światło ostrzegawcze LED umieszczone na dachu kabiny

- centralny zamek i elektrycznie regulowane szyby boczne

- komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim

- tachograf cyfrowy

- radio z min. 2 głośnikami

- fabryczny immobiliser.

Wymagania dotyczące zabudowy:

- Zabudowa wywrotka trójstronna typ 3W

- Konstrukcja:

- długość gabarytowa min. 4200 mm,

- szerokość gabarytowa około min. 2400 mm,

- wysokość burt min 600,

- podłoga min. 4mm,

- burty min. 3mm,

- burty uchylane w osi dolnej i górnej,

- burta tylna z górnymi zawiasami,

- plandeka zwijana na ścianie czołowej,

- uchwyty w podłodze umożliwiające zabezpieczenie ładunku.

- System hydrauliczny:

- siłownik hydrauliczny podpodłogowy,

- pompa hydrauliczna,

- sterowanie wywrotem z kabiny.

4.   Wyposażenie dodatkowe

- błotniki kół tylnych,

- osłony boczne przeciw-najazdowe,

- stopień wejściowy na burcie,

- skrzynia gruntowana i lakierowana w kolorze białym.

Wymagania dotyczące żurawia przenośnego HDS

- żuraw fabrycznie nowy, rok produkcji 2021

- żuraw hydrauliczny zamontowany za kabiną samochodu

- wysięg hydrauliczny min. 7,9 m

- udźwig maksymalny min. 4000 kg, przy zasięgu 7,9 m – min. 1300 kg

- elektroniczny system zabezpieczania przed przeciążeniem zawierający system ostrzegający operatora przed przeciążeniem żurawia oraz blokujący jego pracę w momencie przeciążenia

- wyłączniki stop na wszystkich stanowiskach sterowniczych

- sterowanie po lewej i prawej stronie pojazdu z poziomu gruntu oraz sterownik umożliwiający bezprzewodowe sterowanie pracą żurawia

- czujniki na ramieniu wewnętrznym i podporach informujące o poprawnym złożeniu żurawia do transportu z panelem diodowym w kabinie kierowcy

- kąt obrotu żurawia min. 360 stopni

- nogi podporowe wypuszczane hydraulicznie, belki wysuwane hydraulicznie

- rozdzielacz hydrauliczny proporcjonalny

- zbiornik oleju odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, o pojemności spełniającej wymagania żurawia,  zamontowany na żurawiu lub podwoziu

- system zarządzający udźwigiem żurawia w zależności od szerokości rozstawu belek podporowych (dwa tryby udźwigu – udźwig ograniczony przy podporach w obrysie i maksymalny w przypadku belek całkowicie rozsuniętych), system wyposażony w czujnik obrotu sprawdzający po której stronie pojazdu znajduje się ramię żurawia, pozwalający na pracę z jedną podporą w obrysie

- belki podporowe o rozstawie co najmniej 4400 mm,

- dwie dodatkowe sekcje hydrauliczne wyprowadzone na koniec ramienia żurawia, umożliwiające zasilanie osprzętu dodatkowego ( czerpak z rotatorem ),

- czerpak do materiałów sypkich z rotatorem.

Okres gwarancji:

- podwozia min. 24 m-ce ( limit 100 000 km )

- zabudowa min. 24 m-ce

- żuraw przenośny HDS min. 24 m-ce